## Slide 1
场景二DQN模型修改
华为交流意见：针对不同用户调整CW在实际中难以实现；仿真中STA收到Beacon帧之后会更新所有AC的CWmin、CWmax等EDCA参数，导致DQN给出的CW调整动作无效；
调整：帧长度针对不同分组，CW针对不同业务类型（BE、VI）：
能够同时调整AP的CW；
能够一定程度上帮助满足最低约束条件（不需要在奖励中体现）；
场景二STA处于静止状态，SNR无变化，作为状态输入无意义；
调整：状态输入中暂时删除了各分组的SNR，并且将输入的帧聚合度与CW具体值进行了归一化：
loss的值大幅减小，但收敛的趋势不明显；

## Slide 2
场景二DQN模型修改
训练方式：之前的模型训练阶段表现较好，但评估阶段在不加入任何扰动的情况下，无法将参数调至最优：
调整：训练修改为多次episode，每次
episode都从最低的初始状态(CW=15；
ac帧聚合度=4；ax帧聚合度=10)开始；
调整：修改部分超参数设置
Time step | 100 ms
episode | 1
episode时长 | 200 s
经验池阈值 | 1000
经验池容量 | 1000
Time step | 200 ms
episode | 4
episode时长 | 25 s
经验池阈值 | 500
经验池容量 | 500
贪心指数 | 0.005 | Mini batch大小 | 32
贪心系数最小值 | 0.1 | 神经网络结构 | 状态数:20:20:动作数
目标网络更新步骤 | 200 |  | 
每一个episode产生500个轨迹；
每次episode开始，探索系数epsilon不会初始化；即随着episode的增加，模型选择探索的几率越来越低，最低为0.1；

## Slide 3
模型在训练阶段和评估阶段变现较好：
场景二DQN仿真结果（动作不包含“保持”）
第一个episode中，模型参数没有开始更新，且贪心系数较高，因此吞吐波动大，趋势不明显；
第二个episode开始：模型开始训练，并且探索几率逐渐减小，吞吐提升速度加快，趋势明显；吞吐能够稳定在较高的区间范围内；
仍然存在一定的探索机率，因此CW和帧聚合度有一定的波动，模型能够及时纠正；
评估阶段：模型能够迅速将帧长度和CW调整至最优值；提升系统总吞吐，并保持稳定；
600
80
60

## Slide 4
模型在评估阶段中，没有对CW进行调整：
场景二DQN仿真结果（动作不包含“保持”）
上次交流中，华为专家关于CW在较小的情况仍然保持较高系统总吞吐表示疑问；
目前SU-MIMO传输模式中开启了RTS/CTS；
场景二下行大数据包为主，少量上行小包：
场景二开启或关闭RTS/CTS的基线仿真中，吞吐量并没有明显的变化；
AP
STA1
STA1
AP
STA1
STA2
AP
STA1
STA2
Chart: 单用户吞吐量 (Mbps)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
ac STA | 7.9355 | 7.8052 | 7.9958 | 8.0295 | 8.0416 | 7.9596 | 8.0295 | 7.9765 | 8.0175 | 8.1357 | 8.0416 | 7.9066 | 8.0175 | 7.9717 | 7.9838 | 8.0368 | 8.0778 | 8.196 | 8.1309 | 8.1309 | 8.1431 | 8.0488 | 8.0368 | 8.0368 | 7.9596 | 7.9186 | 8.0899 | 7.9307 | 8.0778 | 8.1309 | 8.0778 | 8.0778
ax STA | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.8882 | 8.7917 | 8.8882 | 8.8882 | 8.7917 | 8.8877 | 8.7918 | 8.7917 | 8.7918 | 8.8038 | 8.8038 | 8.8038 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.8401 | 8.84

## Slide 5
模型随着episode的增加，表现反而越差；
无论是episode2的模型，还是episode4的模型，在评估阶段的性能提升较小；
分析可能的原因：
奖励本身就带有一定的随机性，并且“保持”动作与其它动作差异较小；
保持动作可能会减少模型向更多的CW和帧长度探索的可能性，影响训练的数据集；
场景二DQN仿真结果
（动作包含“保持”）
episode2
episode4
500
15
60
40
500
15
30
60

## Slide 6
方案更新
 | 多协议版本 | 单性能指标 （吞吐） | 单性能指标 （时延） | 多性能指标 | 纯上/下行 | 干扰 | 备注 | 
场景1 |  |  |  |  |  |  | 单用户 | 吞吐场景
场景2 |  |  |  |  |  |  |  | 
场景4 |  |  |  |  |  |  | 上行数据包 | 
场景8 |  |  |  |  |  |  | 弱干扰 | 
场景7 |  |  |  |  |  |  | 8个用户业务率低，但是无吞吐约束 | 
场景10 |  |  |  |  |  |  | 均为上行或下行 | 
场景3 |  |  |  |  |  |  |  | 时延场景
场景9 |  |  |  |  |  |  | 弱干扰 | 
场景5 |  |  |  |  |  |  |  | 综合场景 （时延约束下的吞吐最大化）
场景6 |  |  |  |  |  |  | 远距低速率用户，覆盖 | 
场景11 |  |  |  |  |  |  | 业务复杂，弱干扰 | 
不同的小类之间，需要调整的是分组的个数，同时还有输入DQN网络的状态个数以及动作个数；
不同的大类之间，还需要调整DQN网络的奖励：吞吐场景根据吞吐评估奖励；时延场景根据时延评估奖励；综合场景中根据时延约束评估惩罚，根据吞吐评估奖励（参考之前的两级奖励）；
场景分类

## Slide 7
方案更新
分组依据3：SNR
在没有干扰的场景中，所有用户的SNR都比较理想，按SNR分组是否有意义；
在存在干扰的场景中，所有用户的SNR都会变化，SNR分组情况也会随着变化；
状态
除了考虑丢包率，还可以考虑Normal/Block Ack超时次数；但这个值描述碰撞并不完全准确，只能用作参考;
奖励
动作越界的惩罚大小也会影响模型的训练效果
在综合场景中加入时延约束惩罚时，要联合考虑吞吐奖励大小以及越界动作的惩罚；
模型训练
从目前的仿真结果来看，根据loss判定训练收敛比较困难;